SCROLL

Rolování obrazovky je možné pro  vodorovný i svislý směr pomocí offsetu. Následující  čtyři registry jsou použité pro řízení rolování:

Scroll start address register: SSA (7 bitů)

Scroll end address register: SEA (7 bitů)

Scroll width register: SW=SEA-SSA (7 bitů)

Scroll offset register: SOF (10 bitů)

2.   Ovládání rolování začíná inicializací registrů pro scroll.

SSA = $0

SEA = $7D

SW  = $7D

SOF = $0

3.   Směr jemného rolování

SOF = $0 ( $5

Nastavením  SOF = 5 se posune obraz o jednu řádku nahoru. Nejvyyšší řádka (adresa $0 - $27) se přesune na                 pozici nejnižší řádky (adresa $1F18 - $1F3F).

Protože normální rolování vyžaduje obnovení dat pro nejnižší řádku, jsou data na adrese $1F18 - $1F3F obnovena.

SOF=$5 ( $0

Zmenšením hodnoty SOF o 5 se posune obrazovka o jednu řádku dolů.

4.  Rolování jednoho řádku

SOF=$0 ( $28

Nastavením SOF=$28 se posune obraz o 8 řádek nahoru. Data na nejvyšším řádkuse přesunou na nejnižší řádek.

Nastavením $28 ( $0 se posune obraz o 8 řádek dolů.

5. Rozdělení obrazovky

Patřičnou odchylkou SSA,SEA a SW se rozdělí obrazovka na tři části A, B a C.

Ačkoli je oblast B určena k rolování, oblasti A a C se nerolují.

Předpokládejme nyní že vrchol oblasti B je na 5. řádce (40 linka) a vrchol oblasti C je na 18. Řádce (144 linka). Pozornost se musí věnovat skutečnosti, že hodnoty SSA a SEA jsou použity pro přiřazení řádek.Scroll registry jsou nastaveny těmito hodnotami:

SSA = $19

SEA = $5A

SW  = $41

SOF = $0

Toto je třeba pro inicializaci obrazovky která bude zobrazena.SOF = 5 se musí nastavit pro posun oblasti B o jeden řádek. SOF =< SW

Scroll offset SOF by měl být nezbytně v rozsahu SW. Displej nemůže zajistit správnou funkci, je-li SOF větší nežli SW.

Scroll control register

SSA: Scroll start address

Přírustek SSA: $5

Min. hodnota SSA: $0

Max. hodnota SSA: $78

SEA: Scroll end address

Přírustek SEA: $5

Min.Hodnota SEA:$5

Max. hodnota SEA:$7D

SW: Scroll width

Přírustek SW: $5

Min. hodnota SW: $5

Max. hodnota SW: $7D

Závislost SW,SEA na SSA: SW = SEA - SSA

SW > SSA

SOF: Scroll offset

Přírustek SOF: $5

Min. hodnota SOF: $0 (bez offsetu)

Max. hodnota SOF: $3E8